## Slide 1
CALIDAD EN EL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

## Slide 2
INTRODUCCION
La industria pesquera es la segunda actividad económica nacional más importante en la generación de divisas por exportaciones.
La Pesquería en el Perú esta sustentada básicamente por los recursos pelágicos, entre los que se encuentra principalmente la anchoveta (Engraulis Ringens) la cual es destinada a la producción de harina de pescado.
La calidad de la harina de pescado depende de la frescura de la materia prima y las condiciones de proceso.
Los diversos métodos de elaboración de la harina de pescado utilizados actualmente difieren en la forma de secado, obteniéndose la clasificación siguiente:
  Secadores Directos : Harina FAQ (Estándar)
  Secadores Indirectos: Harina Steam Dried (Prime o Super Prime)

## Slide 3
PARAMETROS MAS IMPORTANTES
Las características de la harina de pescado hacen que este producto sea una excelente fuente proteica en la preparación de alimentos balanceados.
Los parámetros más utilizados para determinar la calidad de la harina de Pescado son:
Proteína: Se determina por el método Método de Combustión y el método tradicional de Kjeldahl.
Este parámetro se determina por razones comerciales: A mayor cantidad de proteína el precio se incrementa.
Grasa: Se determina por medio de la Espectroscopia de rayo Infrarrojo.
Humedad: Espectroscopia de rayo Infrarrojo.
La grasa y la humedad son parámetros determinados por razones comerciales y de seguridad para cumplir con las normas IMO.
Ceniza: AOAC 942.05.17 ASH OF ANIMAL FEED
Sal: AOAC 937.09.17 SALT IN SEAFOOD
Indice de frescura de la Materia Prima: A mayor cantidad de ceniza y sal menos frescura.
Antioxidante: Método de remanente de Etoxiquina por HPLC
Parámetro revisado por seguridad para cumplir con las normas IMO.

## Slide 4: PARAMETROS MAS IMPORTANTES
En harina de pescado Steam Dried se realizan los análisis especiales de FFA (Ácidos grasos libres), TVN (Bases volátiles nitrogenadas) e Histamina como índices de frescura de Materia Prima.

## Slide 5
PARAMETROS DE CALIDAD PARA HARINA DE PESCADO PARA DIFERENTES MERCADOS

## Slide 6
EVOLUCION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD
La mejora en la tecnología de la industria de harina y aceite de pescado, con énfasis en materia prima fresca y secada suavemente, resulta en productos que retienen virtualmente todas las propiedades nutritivas originales del pescado capturado

## Slide 7
EVOLUCION DE LA HARINA STEAM DRIED (PRIME–SUPER PRIME) VS. FAQ (TRADICIONAL)

## Slide 8
PRINCIPALES MECADOS DE LA HARINA DE PESCADO SEGUN PARAMETROS DE CALIDAD
Fuente: Propia SGS del Perú S.A.C.

## Slide 9
DETECCION DE CONTAMINANTES EN LA HARINA DE PESCADO
El Mercado Europeo a causa, de la enfermedad de las vacas locas (BSE), exigía pruebas que comprobaran que la harina de pescado no tenia residuos contaminantes de otro origen. Actualmente DIGESA solicita el análisis de Microscopia como una exigencia para la exportación de harina de pescado a todos los mercados.
Se utiliza la Directiva 2003/126/CE dadas por INDECOPI.
Los componentes de origen animal se identifican a partir de características típicas microscópicamente identificables, por ejemplo fibras musculares y otras partículas de carne, cartílago, huesos, cuerno, pelo, cerdas, sangre, plumas, cáscaras de huevo, huesos o escamas de pescado.
FISHBONE
HAVERS

## Slide 10
COMPACION CON LA HARINA DE PESCADO CHILENA
HARINA DE PESCADO PERUANA
Fuente: Subsecretaria de Pesca Chile
HARINA DE PESCADO CHILENA

## Slide 11
CALIDAD VS. USO DE HARINA DE PESCADO
ACUICULTURA: La principal fuente proteica en la acuicultura es la harina de pescado. Se utiliza en las dietas entre un 30% hasta más del 50% . El gran rubro de la harina de pescado es la acuicultura y más del 50% de la harina del Perú es utilizada para este fin.
Países como Canadá, Francia, Escocia, España, Ecuador, Japón, India y Tailandia, utilizan el 100% de la harina de pescado en la Acuicultura.
La calidad es Prime o Super Prime, salvo China que utiliza FAQ.
AVES: Se utiliza Harina de Pescado Steam Dried de alto contenido proteico y bajo contenido de cenizas y cloruros ya que estas pueden producir el vomito negro.
Se incluye en la dieta entre 1% y 5% como màximo.
CERDOS: Se utiliza la Harina de pescado para dietas con un contenido entre un 5% a 10%.

## Slide 12
BSE (Enfermedad de las vacas locas) - Control de Alimentos Animales .
Contaminación con otras harinas - Determinación de tejidos animales Elisa Test, Microscopía.
Toxicidad de Aceites Comestibles Transportados por Mar.
PCBs , Dioxina, N – Nitroso Dimetilamina
Normas de la UE sobre Metales Pesados (arsenico , mercurio, cadmio, fluor, nitrito, aluminio, cromo y plomo).
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 13
HACCP = Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
Para evaluar los peligros que pueden traer las materias primas utilizadas.
Para evaluar los peligros que pueden generarse durante el proceso de producción.
Para evaluar los peligros que pueden ingresar al proceso a través de la contaminación por vectores como : personal, roedores, ambiente, insumos, etc.
En suma HACCP vela por la inocuidad del alimento.
GESTION DE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 14
El mercado Europeo está trabajando hoy bajo un nuevo enfoque que involucra la calidad y seguridad alimentaria, y lo hacen basados en el eslogan :
“ Feed for Food ”
Según el nuevo enfoque, la base de la política de calidad es que cada empresario sea principalmente responsable de la calidad y seguridad de sus productos para cada parte de la cadena y, por lo tanto, se pueda responsabilizar ante cualquier reclamo.
Para cumplir con este enfoque el mercado ha establecido Sistemas de Gestión de Calidad específicos basados en HACCP, GMP y elementos de ISO.
AUTOREGULACION DEL MERCADO EUROPEO ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 15
El mercado Europeo hoy acepta la certificación en el sector de 04 organismos :
GMP = Buenas Prácticas de Manufactura
HACCP = Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 16
La tendencia del mercado Europeo es armonizar los sistemas de certificación en uno solo.
2003 se forma IFSA ( International Feed Safety Alliance )
+ PDV............. GMP13 ( Holanda )
+ AIC ………. Femas ( Inglaterra )
+ OVOCOM.....GMP ( Bélgica )
+ Q&S…………QS ( Alemania )
+ FEFAC.......... Feder. Europea de Fabric. de Alimentos Balanceados.
En Junio 2004 IFSA lanza proyecto de Norma IFIS
IFIS = International Feed Ingredients Standard ( armoniza las 04
Extraoficialmente IFIS : Será lanzada en Enero del 2006 Entrará en vigencia en Enero del 2007
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ARMONIZACION ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 17
Para referencia la Norma IFIS contempla :
1. Introducción
2. Sistema de Gestión de la Calidad (elementos de ISO)
3. Recursos y Buenas Prácticas de Higiene (GMP)
4. Requisitos de Transporte
5. Gestión de la Seguridad del Producto (HACCP)
Esta Norma IFIS contempla los mismos requisitos que la Norma GMP13 y Femas actualizados.
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ARMONIZACION ANIMAL FEED SECTOR

## Slide 18
A la fecha en Perú se ha certificado el 35% de las Plantas de Harina de Pescado (37)
Se espera que para Julio del 2005 la certificación alcance el 60%.
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD AVANCES DE LA CERTIFICACION ANIMAL FEED SECTOR